П У Р К А

ЛИТРОВАЯ РАБОЧАЯ

С ПАДАЮЩИМ ГРУЗОМ

модели  ПХ-1М

П А С П О Р Т

- Гарантия

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пурки техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

  - Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода пурки в эксплуатацию.

- Назначение

Пурка литровая рабочая с падающим грузом модели ПХ-1М предназначена для определения массы зерна в одном литре. Условия эксплуатации пурки: температура окружающего воздуха (20 ±5)оС, относительная влажность воздуха не должна превышать (60±15)%.

- Технические характеристики

Технические характеристики пурки не должны превышать значений, указанных ниже:

Погрешность показаний, г, не более                     ±4

Вариация из шести измерений, г, не более          2,1

Габаритные размеры пурки в футляре

(длина, ширина, высота),

мм, не более                                           380х260х110

Масса пурки в комплекте, кг, не более                     6

В пурке модификации ПХ-1М отсутствует механическая весовая часть, которая может быть заменена на электронные весы грузоподъемностью не менее 3кг, с точностью измерения ±0,1гр.

- Комплектность

В комплект пурки входят:

Мерка                                                                  1шт.

Наполнитель                                                      1шт.

Цилиндр насыпки                                              1шт.

Падающий груз                                                  1шт.

Нож                                                                     1шт.

Футляр с башмаком                                            1шт.

Паспорт                                                              1экз.

- Устройство и принцип работы

Пурка представляет собой специализированный прибор, при помощи которого определяется масса 1литра зерна.

Пурка состоит из следующих основных узлов (рис.1):

Футляр                                 (1)

Башмак (фиксатор мерки) (2)

Мерка                                  (3)

Нож                                     (4)

Падающий груз                  (5)

Наполнитель                      (6)

Цилиндр насыпки              (7)

Футляр (1) является основанием при сборке пурки для работы и укладочным ящиком для нее. На крышке футляра укреплены башмак (2) для закрепления в нем мерки.

- Подготовка пурки к работе

  - Сборку пурки производить на ровной, горизонтальной, устойчивой поверхности.

  - Установите футляр на поверхности так, чтобы он не имел качания и был обращен ручкой и замком к работающему.

- Порядок работы с пуркой при использовании электронных весов

  - Установить откалиброванные весы по уровню.

  - Взвесить мерку и обнулить тару.

  - Закрепить мерку в башмаке (2) на крышке футляра так, чтобы гравировка «1 литр» была обращена к работающему. В щель мерки поместить нож так, чтобы окружность на верхней плоскости ножа совпала с окружностью мерки. На нож положить падающий груз (5) (плоскостью с номером вверх). На мерку надеть наполнитель (6), а на него – цилиндр насыпки (7), наполненный зерном.

  - Осторожным нажатием на рычажок замка цилиндра насыпки открыть заслонку воронки, и зерно пересыпается в наполнитель. Нож быстро вынуть из щели, не допуская сотрясения прибора. После того, как падающий груз и зерно упадут в мерку, нож снова поместить щель, но теперь до упора ручки ножа в стенку мерки. Зерна, попавшие между лезвием ножа и краем щели перерезаются.

  - Снять цилиндр насыпки с наполнителя и закрыть воронку заслонкой. Снять мерку вместе с наполнителем с башмака и, придерживая нож пальцем, высыпать оставшееся в наполнителе зерно. Снять наполнитель с мерки и удалить оставшееся на ноже зерно. Вынуть нож из щели мерки.

  - Мерку с зерном аккуратно установить на весы и записать показания натуры зерна.

  - Перед каждым измерением натуры зерна обратить внимание на то, чтобы мерка, щель мерки и падающий груз не имели посторонних частиц пыли и зерна.

- Техническое обслуживание

  - В случае, если пурка не используется в течение длительного срока, необходимо периодически осматривать ее, при обнаружении загрязнений – протирать сухой мягкой тканью.

  - Пурка должна находиться в помещении при комнатной температуре.

  - В период эксплуатации пурки необходимо регулярно калибровать электронные весы по методике, изложенной в паспорте на весы.

- Свидетельство и приемке

Пурка литровая рабочая модели ПХ-1М, заводской № ____________ соответствует техническим требованием и признана годной к эксплуатации.

Контролер_________________________

Дата выпуска_______________________