# АНЕМОМЕТР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

## АМ-70

### Руководство по эксплуатации

НАС.0000.003.РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение.......................................…………………………………..3

2 Описание работА……………………………………………………..3

3 Подготовка к работе......……………………………………………6

4 Порядок работы..............................................………………………..6

5 указания по поверке……………………………………………….7

6 Техническое обслуживание И РЕМОНТ………………………7

7 Правила хранения…………………………………………………...8

8 Транспортирование…………………………………………………8

9 Гарантии изготовителя......................................……….………….8

10 сведениЯ о рекламациях…………………………………………8

11УТИЛИЗАЦИЯ……………………………………………………………..8

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ………………………9

13 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ……………………………...10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ..…………………………………………………………...10

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ..…………………………………………………………...11

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем РЭ) является совмещенным документом по ГОСТ 2.601 и распространяется на анемометры многофункциональные АМ-70 (в дальнейшем - приборы), РЭ содержит сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик, сведения о конструкции, указания мер безопасности при эксплуатации прибора, порядок работы, сведения о поверке прибора, сведения о приемке и порядке утилизации. РЭ предназначено для потребителей изделия Приборы не выделяют вредных веществ, загрязняющих воздух и атмосферу, не оказывают вредного влияния на окружающую среду, население и обслуживающий персонал.

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Анемометр многофункциональный АМ-70 предназначен для определения скорости воздушных потоков в открытом пространстве, скорости дымовых газов и газопылевых потоков, отходящих по закрытым каналам от стационарных источников загрязнения.

1.2 По устойчивости и прочности к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха прибор (без датчика) должен соответствовать группе пополнения В3 по ГОСТ12997 при работе в диапазоне от  0 до плюс 50С и влажности не более 98% при 30С и более низких температурах без конденсации влаги.

1.3 Допустимая скорость потока газа для первичного преобразователя – не более 140м/с.

1.4 Допустимая температура потока газа - не более 500С.

1.5 Допускается наличие агрессивной компоненты в составе контролируемых потоков газа

2.ОПИСАНИЕ И РАБОТА

2.1   Технические характеристики.

2.1.1 Диапазон измерения скорости, м/с------------------------------------------------ 0 70

2.1.2 Предел допускаемой абсолютной основной погрешности, м/с--- ± (0.1+0.05V)

2.1.3 Предел допускаемой дополнительной погрешности за счет отклонения

температуры корпуса прибора от нормальной на каждые 10С-------------- 0.5 

2.1.4 Питание прибора осуществляется от сухого элемент напряжением, в --------- 9

2.1.5 Потребляемый ток, ма ------------------------------------------------------------------- 12

2.1.6  Габаритные размеры:

первичного преобразователя (без датчика) мм, -----------------------------34 110

датчика, мм-----------------------------------------------------------------------------6350

блока управления и индикации, мм --------------------------------------125 68 23

2.1.7 Объем внутренней памяти  ----------------------------------  примерно 300 замеров

2.1.8 Автоматическое отключение после 15 минут работы (функция AutoOff)

2.1.9 Программное обеспечение под Windows 95/98/2000/XP

2.2  Комплектность

2.2.1 В основной комплект поставки входят: блок индикации и управления, первичный  преобразователь (ПП) с датчиком длинной 0.3 метра, руководство по эксплуатации.

2.2.2  По заказу прибор может быть укомплектован адаптером для подключения к персональному компьютеру с соответствующим программным обеспечением, аккумулятором с зарядным устройством, сменными датчиками к первичному   преобразователю, разной длины  (до 0,75метра).

2.3  Принцип действия и конструкция

2.3.1 Принцип действия прибора основан на определении скорости потока воздуха

(газа) путем измерения электрическими методами перепада давления,

возникающего в точке торможения перед затупленным телом, помещенным в

поток и преобразовании измеряемых величин давления в величину скорости.   Для

воздуха при давлении 760±40мм.рт.ст. температуре от 0 до 50˚С, дымовых газов и

выбросов, плотность которых близка к плотности воздуха, результат измерения

считывается непосредственно с дисплея прибора. Скорость воздуха при других

параметрах атмосферы и скорость газов, плотность которых существенно

отличается от плотности воздуха, может быть определена по результатам

измерений с учетом соотношений раздела 4 ГОСТ 17.2.4.06-90 по формуле:

Vист.=Vинд.n/, где

Vист.----------------------истинное значение скорости,

Vинд.--------------------- значение скорости индицируемое на дисплее прибора,

n---------------------------плотность воздуха при нормальных условиях,

----------------------------реальная плотность газа.

При наличии интерфейса соответствующие коэффициенты могут быть введены в память прибора заранее.

2.3.2 Анемометр АМ-70 представляет собой портативный цифровой прибор с

автономным питанием.

2.3.3 Первичный преобразователь анемометра состоит из датчика сигнала

(коаксиальная система из двух металлических трубок, диаметр наружной трубки-6мм., диаметр внутренней трубки-2мм., минимальная длина  250 мм., максимальная-0,75м.), принцип действия которого аналогичен принципу действия пневмометрической трубки, и блока первичной обработки сигнала (микроманометр), размещенном в цилиндрическом  корпусе, жестко соединенном с датчиком через пневморазъем, и выполняющим функцию ручки, с помощью которой датчик удерживается в необходимом положении.

2.3.4 Блок управления и индикации размещен в пластмассовом корпусе и соеди-

няется с первичным преобразователем гибким электрическим кабелем

длиной 1.5метра с разъемом на конце, это же соединение при необходимости

используется для подключения к блоку  управления зарядного устройства

и интерфейса.

2.3.5 Внешний вид прибора и расположение органов управления показаны

на рисунке 1.

Рисунок 1.

1.Блок управления и индикации. 2. Кнопка  «измерение» . 3. Цифровой

дисплей. 4. Кнопка запоминания индицируемого значения.. 5.Тумблер включения

прибора. 6.Гибкий электрический кабель. 7.Чувствительный элемент (датчик)

первичного преобразователя. 8. Указатель ориентации датчика. 9.Первичный

преобразователь. 10. Разъем кабеля.

2.4   Маркировка

2.4.1 Маркировка прибора наносится на корпус блока управления и   индикации и содержит:

-условное обозначение прибора,

-заводской номер и год выпуска.

2.4.2 Маркировка первичного  преобразователя наносится на торцевую сторону

корпуса и содержит заводской номер.

2.4.3 Маркировка наносится методом принятом на предприятии - изготовителе.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1 Общие положения.

3.1.1 Не допускается попадания жидкости в отверстия датчика ПП.

3.1.2 При установке (замене) датчика следует применять меры обеспечивающие герметичность соединения пневмоканалов датчика и корпуса ПП.

3.1.3 Перед началом работы произведите пробное включение прибора и убедитесь в том, что ресурс элемента питания не исчерпан (в левом нижнем углу дисплея не индицируется знак разряда элемента питания).

3.1.4 При проведении измерений, датчик в потоке газа следует ориентировать так чтобы его ось и плоскости круглых отверстий на боковой поверхности были направлены перпендикулярно потоку, а сами отверстия раскрыты навстречу потоку. Допускаемые отклонения от указанной ориентации не более 20º градусов в любую сторону. Если конец датчика оказывается вне поля зрения оператора, ориентироваться следует по указателю ориентации  и технологическим отверстиям, выполненным на боковой поверхности корпуса датчика с шагом 90 градусов

3.1.5 При проведении измерений в высокотемпературных потоках следует следить за тем, чтобы ближний к корпусу ПП конец датчика не нагревался выше температуры 50-60º (рука должна терпеть) в случае необходимости надо давать датчику остыть.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 Включите прибор (перевести тумблер «вкл» в верхнее положение).

4.2 Поместите верхний конец датчика в поток газа на глубину не менее 50мм соблюдая требования п. 3.1.4,  нажмите и отпустите кнопку «И». Через 1,5секунды на дисплее появится и будет там сохраняться до следующего нажатия кнопки «И»  или до выключения прибора цифровая информация, соответствующая величине скорости воздуха (газа) в том месте, где находится верхний конец датчика в момент нажатия кнопки.  Сам момент измерения сопровождается характерным звуком в корпусе первичного преобразователя.

4.3 При нажатии и удержании кнопки «И» измерения производятся последовательно с интервалом 1,5 секунды, при отпускании кнопки на дисплее появляется и сохраняется до следующего нажатия кнопки «И» или до выключения прибора цифровая информация, соответствующая среднему значению скорости воздуха (газа) за время удержания кнопки.

4.4 При однократном нажатии кнопки «П» индицируемое на дисплее значение

скорости копируется в память прибора. При одновременном нажатии кнопок «0» и

«П» на дисплее высвечивается процент свободной памяти, при удержании этих

кнопок   происходит стирание хранимой информации.

4.5 Для считывания из памяти результатов измерения необходимо:

выключить анемометр,  отсоединить первичный преобразователь от блока

управления, подсоединить к блоку управления специальный адаптер

(интерфейс RS-232), подсоединить адаптер к компьютеру, включить анемометр и

произвести считывание содержимого памяти прибора.

5.УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ

5.1 Поверка приборов осуществляется в соответствии с методикой поверки

МП 50-221-2003 «ГСИ. Анемометр многофункциональный АМ-70.

Методика поверки»

5.2 Межповерочный интервал-1 год

6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

6.1 Если, во время работы прибора, в левом нижнем углу дисплея постоянно

индицируется знак разряда элемента питания, следует или

а) заменить батарейку, для чего отверните два винта на задней крышке блока

индикации и управления, снимите крышку, извлеките старую батарейку,

установите новую и закройте прибор или

б) зарядить аккумулятор, для чего

выключите анемометр,  отсоедините первичный преобразователь от блока

управления, подсоедините к блоку управления зарядное устройство, подсоедините

зарядное устройство к сети напряжением 220 вольт и осуществляйте зарядку

аккумулятора в течение 12-14 часов.

6.2 Признаком близкого разряда элемента питания является мелькание знака

разряда во время проведения измерений

6.3 В процессе эксплуатации прибора  могут засориться пневмоканалы

(грязь, водяные пробки) и фильтры датчика ПП, внешним признаком этого

события являются хаотические значения на дисплее прибора при измерении

очевидно нулевых значений скорости воздуха. Каналы можно чистить любым

способом (безопаснее это делать отсоединив датчик от корпуса первичного

преобразователя), фильтры следует заменять.

6.4 Анемометр оборудован схемой автоматического отключения питания,

если в течении 15 минут не производится нажатие каких-либо кнопок.

Для возвращения прибора в рабочее состояние следует выключить и снова

включить тумблер «вкл».

6.5 В случае отказа прибор (или его узел) подлежит ремонту на предприятии-

изготовителе.

7. ПАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1 Хранение приборов в упаковке предприятия-изготовителя производится по группе 3 по ГОСТ 15150 на стеллажах в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе.

7.2 В помещениях для хранения приборов содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других агрессивных веществ не должно превышать коррозионно-активных агентов для атмосферы 1 по ГОСТ 15150.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1 Транспортирование приборов может производиться любым транспортом в упакованном виде с обязательной защитой от атмосферных осадков и резких ударов.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

9.2 Гарантийный срок - 12 месяцев с момента отгрузки прибора потребителю.

10. Сведения о рекламациях

10.1 В случае отказа прибора или его неисправности в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при поставке потребитель должен направить предприятию-изготовителю прибор со следующими документами: заявку на ремонт, дефектную ведомость.

10.2 Все предъявленные рекламации регистрируются изготовителем и содержать

сведения о принятых мерах

11.УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 Прибор не содержит в себе материалов представляющих опасность для жизни.

11.2 Утилизация прибора осуществляется отдельно по группам материалов:

пластмассовые, металлические и радиотехнические

12.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

12.1Анемометр многофункциональный АМ-70,  заводской №_________________

изготовлен и принят в соответствии с ТУ 4311-003-25057366-2003, действующей,

конструкторской документацией и признан годным для эксплуатации и хранения.

Дата выпуска:_____________________________________________

Руководитель подразделения, ответственного за приемку:

_________________________________________________________

Подписъ                                                   ФИО

МП или оттиск штампа

Упаковку произвел:_______________________________________

Подпись                          ФИО

Поверитель:______________________________________________

Подпись                           ФИО

Дата

Оттиск поверительного

клейма или номер свидетельства

о поверке

Приложение 1

Схема распайки электрического кабеля

Вид на разъем со стороны гнезд

#### Приложение 2

#### Результаты периодической поверки

| Дата поверки | Результат поверки | Подпись поверителя | Расшифровка подписи | Оттиск повери- тельного клейма или номер свидетельства о поверке | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |