Farmer Tronic Industries

Haymatic Digital

Руководство по эксплуатации влагомера Haymatiс

версия SW2.01

Содержание:

- Введение

- Описание и работа

- Использование по назначению

- Инструкция по применению

- Инструкция по хранению

- Опции оборудования

Введение

Настоящее руководство по эксплутации предназначено для ознакомления с составом, принципом действия, конструктивными особенностями влагомера Haymatic Digital(далее влагомер),и содержит сведения ,необходимые для его правильной эксплуатации и технического обслуживания.

До начала эксплуатации влагомера следует внимательно изучить данное руководство.

- Описание и работа.

1.1 Назначение

Высокотехнологический влагомер  Haymatic Digital предназначен для измерения влажности сены и соломы в брикетах,валках,навалом,силосе.

  - Метрологические и технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Диапазон измерений массовой доли влаги(влажности) % | От 10 до 80 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности,% | +-1,0 |
| Напряжение включения сигнализации о замене элемента питания, В | 7,5+-0,1 |
| Масса, кг, не более | 0,47 гр |
| Габариты, мм, не более | 147х75х30 см |

  - Условия эксплуатации влагомеров,при которых обеспечивается нормированные метрологические характеристики:

- температура окружающего воздуха,С             от 5 до 40;

- относительная влажность, % ,не более           80

  - Комплектность

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Влагомер Haymatic Digital цифровой,без копья | 1 |
| Электропитание (батарея 9В) | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |

    - Аксессуары

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Удлиненная ручка с кабелем 1,5м | 1 |
| Копье/стандартное, 50 см | 1 |
| Копье/стандартное, 25 см | 1 |
| Копье/супер, 50 см | 1 |
| Торосный пробник, короткий | 1 |
| Торосный пробник, длинный | 1 |

    - Запасные части - крепежная гайка для копья.

  - Описание

Высокотехнологичный влагомер,регулируемый микропроцессором прибор для измерения влажности сена и солома в брикетах и  хранением и средним расчетом до 100 образцов.С помощью этого устройства можно получить более точные данные,нежели при  других измерениях.Результат  вычисляют как среднее арифметическое из результатов 4-5 измерений.Функция вычисления среднего значеия влажности может быть использована ,когда значение влажности отборажается на дисплее.Прибор показывает уровень влажности в % соотношении в диапазоне 10-80% ,температура  окружающего воздуха от +5 до +40С.В комплектацию входят  копья,изготовленные из нержавеющей стали с электрической изоляцией.Они имеют разную длину,что позволяют измерить влажность в сене и соломе как на поверхности так и внутри тюка.Плотность тюка не оказывает существенного влияния на змерения.После каждого измерения копье вытирается сухой тряпкой.Позволяетт избежать потерь при заготовке сена в поле и определить не только лучший ,но и правильный режим его хранения.

Конструктивно влагомер выполнен в виде моноблока со встроенным датчиком и отверстием для копий.Внутренность копья сделана из нержавеющей стали и электрической изоляцией,за исключением контактного пункта вблизи острия,где регестрируется влажность сеня и соломы.Показания более 30 % должно быть использовано как указатель свидетельствующий о высоком содержанием влаги.Прибор измеряет изменения в электропроводности сена по мере увеличения влажности.

- Использование по назначению.

2.1 Рекомендации по приготовлению проб

Измеряемые пробы должны быть чистыми,не должны содержать шелуху и грязь.

Для получения корректных результатов измерений ,пробы зерновых(влажные и сухие)кондиционируют,для этого их помещают в емкость с плотно закрывающейся крышкой или полиэтиленовый пакет и выдерживают в нем до 12 часов.

Желательно ,чтобы прибор и изеяемая проба имели одинаковую температуру.Если температура пробы и прибора отличается,то показания прибора  будут изменяться до тех пор,пока температурный датчик,размещенный в измерительной  камере,не зафиксирует правильную температуру измеряемой пробы.

3.Инструкция по применению.

Переключатель на ручке имеет 4 функции:

- Включить прибор ВКЛ(ON)

Убедитесь что копье чистое и сухое.Включите прибор коротко нажав кнопку на ручке прибора.Прибор проведет самопроверку работоспособности.Будет показана текущая версия программного обеспечения.Далее на дисплее прибора будет показана LO. Обратите внимание,если после теста батареи индикатор показывает что батарею нужно поменять.

- Измерение влажности

Держа в руках прибор ,воткните копье в тюк.Копье должно входить через ломтья тюка,а не между ними.При вытыкании копья будьте осторожны,надавливайте равномерно,чтобы не погнуть или сломать копье.Прибор показывает уровень влажности в % соотношении в диапазоне 10-80%.Если влажность меньше 10% ,на дисплее показывает LO,если выше 80 %,то показывает HI. Для улучшения точности данных,необходимо проверить не менее 5 тюков.Действительность измерений тесно связанас правильным их проведением на выбранном тюке для тестирования.

*Убедительная просьба!Внимательно следуйте иснструкции по применению!Число проведенных испытаний должно быть увеличено,если первоначальные показания свидетельствуют о значительных изменениях!

- Сохранение данных.

Для сохранения показателя в памяти прибора,коротко нажмите на кнопку на ручке прибора,не вынимая копье из тюка.Прибор среагирует и покажет Р1 для первого сохранения,Р2 для второго сохранения и так далее.Сохраните не меннее 5 данных(каждый раз вставляя копье в разные тюки).так как есть тенденция к изменению влаждности в тюках,увелечение точности достигается за счет увелечения количества проб и сохранения данных.

4. Средний расчет

Вытащите копье из тюка.Проверьте ,чтобы на экране показывало LO.Если не показывает,то протрите копье чистой тканью,пока не появится.

Потом коротко нажмите на кнопку на ручке прибора, и инструмент покажет среднее значение на основе сохраненных данных.Они показываются на экране в течение трех секунд,потом возвращается к LO.  Если вы хотите увидеть показатель снова,то коротко нажмите на кнопку на ручке прибора еще раз.

5.  Выключение ВЫКЛ(OFF)

Для выключения удерживайте кнопку на ручке в течении 6 секунд.

На дисплее будет сначала надпись ЕЕЕ, затем ЕЕ, потом Е. Когда         появится надпись  OFF,отпустите кнопку и прибор будет выключен.

Есть так же функция автоматического выключения, прибор  выключается,если переключатель не активируется в течение 5 минут.

Батарея.

Haymatic Digital имеет батарею мощностью 9V.Убедитесь,что прибор работает соответственно нашим рекомендациям.Если прибор во время измерений будет показывать LO BAT,то как можно скорее требуется заменить батарею.

Батарея со слишком низким напряжениембудет влиять на показания.

Тип батареи:щелочный.

Инструкция по хранению.

Храните инструумент в сухом месте.Не подвергайте механическому воздействию(не роняйте).Чистите сухой тканью.Будьте осторожны с дисплоеем,так как при сильном нажатии он может треснуть.После каждого измерения протирацте наконечник копья сухой тканью.

Точность.

Плотность тюка не оказывает существенного влияния на измерения,но е сли сено было размыто от дождя,то это может повлиять на результаты.Для высокой точности измерений обязательно надо брать во внимание       температуру.Настройка прибора производится при 22 С.При каждых 10С выше этой температуры,1% может быть вычитан от измерений.При каждых 10 С ниже этой тмпературы,1% может быть добавлен.

Опции оборудования.

В качестве дополительного оборудования доступно следущее:

- Торосный пробник(для измерения влажности в полосах скошенного снега или соломы не в тюках)

- Удлиненная ручка с кабелем

- Дополнительное копье

- Тестер прибора

- Отслеживание калибрации(для профессионалов)

Техническое обслуживание.

При расконсервировании влагомера проводят следующие операции:

- проверяют косплектность поставки

- производят внешний осмотр на отсутствие механических повреждений

- устанавливают элемент питания

- подготавливают влагомер к работе

Маркировка.

- Наименование влагомера;

- номер влагомера по сиситеме нумерации предприятия  изготовителя(серийный номер);

- знак утверждения типа.

Тара и упаковка.

Не предусмотрена специальная упаковка.

Поверка влагомера

- в процессе эксплуатации и хранения один раз в год,а так же после ремонта,прибор должен быть подвергнут поверке.

- Поверку влагомеру проводят органы метрологической службы в соответствии  с P 50.2.042-2004. Рекомендации по метрологии «ГСИ.Влагомеры зерна и продуктов его переработки диэлькометрические.Методики проверки».

Правила хранения и транспортировки.

- Упакованный влагомер должен храниться в закрытом помещении прри температуре от О жо 50 С и относительной  влажности воздуха не более 80%.

- Воздействие осадков,агрессивных сред и т.п. При хранении и транспортировки не допускается.

- Транспортировать влагомер в упаковке можно любым видом транспорта при условиях перевозки в закрытых  вагонах,трюмах и крытых кузовах.

- При длительном хранении элемент питания необходимо извлечь.

Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует безотказную работу влагомера,ремонт или замену купленного влагомера при обнаружении покупателем неисправности-в течение 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется :

- на вышедшие из строя из-за неправильных условий хранения,транспортировки или эксплуатации;

- при несоблюдении правил эксплуатации,указанных в руководстве по эксплуатации;

- при наличии механических повреждений или некомплетованности изделия,при проведении самостоятельного ремонта изделия пользователем.

* По окончании гарантийного срока осуществляется платный ремонт влагомера предприятием продавцом.

Утилизация

Специальных мер по утилизации материалов и комплектующих элементов,входящих в состав влагомера не требуется,так как отсутствуют вещества вредные для человека и окружающей среды.

Сведения о рекламациях

При отказе от работы в период гарантийных обязательств поупатель составляет акт о необходимости ремонта и отправки влагомера по адресу предприятия-поставщика или по адресу предприятия-изготовителя.